## Slide 1
Lab Book 4.0 Circuits and Compact Models
Student: Lorena Gómez Diego y Marta Orient Cabañas

## Slide 2: Instructions General
SCRIPTS
From GitHub 
  Fork the repo: https://github.com/pascualmunoz/cifoin-lab4.git
  Clone the repo using VSCode
  Open folder / repo in VSCode
  Open terminal: uv sync
Run the Jupyter Notebook:
  LAYOUT_STUDENT.ipynb
Points
  LO1: 3 points
  LO2: 3 points
  LO3: 1 points
  LO4: 3 points

## Slide 3: Learning outcome #1a – Notebook section 1. Technology “We will work with the demo UPVfab PDK. Let's view the layer distribution of this PDK”
Un PDK (Process Design Kit) es un conjunto de herramientas, archivos y documentación proporcionado por la fundición o fabricante de semiconductores para facilitar el diseño y la fabricación de circuitos fotónicos integrados. Su finalidad es asegurar que el diseño cumpla las reglas del proceso y sea compatible con un flujo de fabricación concreto.Las capas de un layout en un PDK representan las distintas máscaras del proceso de fabricación, mientras que otras capas se usan solo como anotaciones internas del diseñador.

## Slide 4: Learning outcome #1a – Notebook section 1. Technology Number of the following layers
En el PDK utilizado en la práctica aparecen las siguientes capas:
WG (1/0): núcleo de silicio de 220 nm, capa guía principal para el confinamiento óptico. Usado como núcleo de la guía de onda.
HEATER (4/0): núcleo de silicio de 220 nm. Define la guía de onda principal.
SLAB (21/0): Slab de silicio de 150 nm, usado para grabado superficial de 70 nm en grating couplers.
PAD (41/0): pad de contacto eléctrico. Primera capa de interconexión eléctrica para llevar señales a calentadores o contactos
FLOORPLAN (99/0): Según apuntes 64/0, contorno del chip; define el área reservada y ayuda en colocación, routing y verificación DRC
LABEL_SETTINGS (100/0): capa de anotación no fabricable. Guarda texto/marcado; añade identificadores y anotaciones para trazabilidad del diseño.
LABEL_INSTANCE (101/0): capa de anotación no fabricable. Contiene los nombres de las instancias colocadas, útil para revisar jerarquía y referencias de ruteo.

## Slide 5: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – Directional Coupler
Este es el acoplador direccional que diseñamos en el Lab 2; es un acoplador 2x2 basado en acoplamiento evanescente entre dos guías de onda paralelas, con una constante de acoplamiento objetivo K=0.5 para un reparto 50:50.
La geometría de referencia para el caso base usa un ancho de guía = 1.0 µm y un gap = 0.6 µm, lo que da Lπ=58.778 µm y, por tanto, L50:50 =29.389 µm.
Component code
Component screenshot

## Slide 6: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – MMI 2x2
MMI 2x2. Este es el MMI 2x2 que diseñamos en el Lab 2; utiliza interferencia modal pareada y la condición objetivo de acoplamiento es K=0.5K=0.5, es decir, un reparto balanceado de potencia.
La geometría optimizada reportada para el diseño final es WMMI=6.6 µm, LMMI=34.518 µm, con posiciones de las guías de entrada/salida en ±0.1 µm respecto al centro en la configuración intermedia.
Tras la optimización, las notas del Lab 2 también muestran una versión refinada con ancho de guía I/O = 1.0 µm y LMMI=34.518 µm, alcanzando un reparto casi perfecto 0.5108 / 0.4892 y una pérdida de exceso baja.
Component screenshot

## Slide 7: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – MZI
Este es el interferómetro Mach-Zehnder construido en el Lab 3, usando dos acopladores 50:50 como divisores/combinadores de entrada y salida.
Para el caso perfectamente balanceado, las dos ramas tienen ΔL=0, así que ambas acumulan la misma fase y las salidas bar/cross se vuelven complementarias; en el notebook esto se describe como interferencia destructiva ideal en un puerto y constructiva en el otro.
Para el ejemplo de diseño con un objetivo de FSR, la diferencia de longitud de las ramas es ΔL=600.625 para FSR = 2 nm a 1550 nm en el caso ideal.
Component code
Component screenshot

## Slide 8: Learning outcome #1b – Notebook section 1. Technology – Ring Resonator
Este apartado debería replicar el resonador de anillo simple estudiado en el Lab 3, con el modelo de resonador integrado más básico y un coeficiente de acoplamiento constante K, sin dependencia con la longitud de onda.
El espaciamiento entre resonancias viene determinado por el perímetro del anillo, y el ejemplo de diseño para FSR = 15 nm da Lr=80,08µm. Lo que daría un radio del anillo de 12.74 µm, pero el mínimo permitido por el PDK es de 35 µm lo que nos da un erímetro del anillo de 219.91 µm, y lo que baja el FSR a 5,46nm. Este radio mínimo está pensado para mantener las pérdidas por curvatura por debajo de un umbral aceptable.

## Slide 9: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals Directional CouplerDirectional Coupler​

## Slide 10: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals MultiMode Interferometer 2x2

## Slide 11: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals Mach Zender Interferometer​
Example die
screenshot

## Slide 12: Learning outcome #2a – Notebook section 2. Layout Fundamentals Ring Resonator​
Example die
screenshot

## Slide 13: Learning outcome #3 – Notebook section 3. Complete layout
Python code block 1:
Añade un marco de die con die, coloca un MMI 1x2 en el centro y prepara guías de entrada/salida rectas hacia los bordes del chip.La idea es tener un “test MMI” bien enrutado, empezando y terminando en secciones rectas para facilitar el acoplamiento y el corte limpio de la guía.
Después, conecta los puertos del MMI con los extremos de esas guías mediante route_single_sbend, que crea un recorrido tipo S entre dos puertos
Python code block 2:
Crea una vista previa de un árbol MMI, colocando tres instancias de mmi1x2() dentro de un nuevo componente (mmi_tree_preview).
Las dos MMIs inferiores se desplazan con dmovex(250).dmovey(250) y dmovex(250).dmovey(-250) para formar una estructura simétrica.
Luego, el bloque conecta la salida del primer MMI con las entradas de los otros dos usando route_single_sbend, lo que da lugar a una topología de división en árbol.
Python code block 3:
Define mmi_tree_1x4 usando el decorador @gf.cell, que convierte ese diseño en un componente parametrizable.La función recibe pad_x y pad_y para controlar el desplazamiento de las ramas, crea las tres instancias MMI, las conecta igual que en el bloque anterior y además expone puertos externos con add_port. Eso permite reutilizar el árbol 1x4 como subcomponente dentro de un diseño mayor, y al final se instancia en main con main.add_ref(mmi_tree_1x4())
Python code block 4:
Este bloque transforma el árbol MMI en un circuito más completo, con interfaces ordenadas para entrada y salida en un chip compacto.

## Slide 14: Learning outcome #4 – Notebook section 4. Exercises – Part A
Part a) Creating components

## Slide 15: Learning outcome #4 – Notebook section 4. Exercises – 1 slide per bullet point
Part b) Creating die
- Create a die W = 5 mm x L = 10 mm
- Create an array of I/Os spaced at 250 µm (as much I/Os as the width allows)
- Create a cell component of this die, with I/Os accessible to connect
Calculamos el número de puertos entrantes según el ancho de guía estándar.
(5000 − 2·250) / 250 + 1.

## Slide 16: Learning outcome #4 – Notebook section 4. Exercises – 1 slide per bullet point
Part c) Floorplaning and die layout
- Make an instance of the die as host component for your layout
- Add 3 sets of 3 straight waveguides, from left to right of the die, top, middle and bottom of the die
- Add 2 of each of the components above, with different lengths
- Connect all your components to the I/Os
Cada puerto de cada componente se conecta a un I/O del die mediante rutas (route_single o route_single_sbend). Los componentes pass-through (MZIs) tienen 2 puertos de entrada en el lado W y 2 de salida en el E. Los componentes reflectivos (rings y spirals), cuyos dos puertos apuntan al mismo lado, ocupan dos I/Os del mismo lado del die.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR CÓDIGO

## Slide 17: Thank you